Котел водогрейный КВ-0,8-95

Котел водогрейный с топкой для слоевого сжигания твердого топлива предназначен для нагрева воды до температуры 950 С и может быть использован в системе централизованного отопления, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей.

Котел поставляется обмурованным и в обшивке, в комплектации:

Котел водогрейный, Топка,  Золоуловитель, Арматура, КИП и автоматика, Тягодутьевые машины.

Топка оборудуется неподвижной решеткой из поворотных колосников и поставляется одним транспортабельным блоком совместно с фронтом на единой раме.

Золоуловитель предназначен для сухого улавливания золы, уносимой газами из топок паровых и водогрейных стационарных котлов, при сжигании твердых золосодержащих топлив, и компануется из батарей циклонных элементов, которые обеспечивают надежное функционирование   установки  при работе котлов на многозольных топливах. Золоуловитель имеет КПД = 90 % при гидравлическом сопротивлении 1200 Па.

Технические характеристики:

| 1. | Вид топлива: Каменный, бурые угли, антрацит. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Расчетные параметры -давление воды в выходном коллекторе Мпа (кгс/см.кв.) -температура воды 0 С на входе в котел -температура воды0 С на выходе за котлом | 0,6 (6,0) 700 С 950 С |
| 3. | Теплопроизводительность МВт (Гкал/ч) | 0,93 (0,8) |
| 4. | Поверхность нагрева, м.кв. | 40 |
| 5. | Объем водогрейного котла, м.куб. | 0,7 |
| 6. | Расход воды, т/ч не более | 40,0 |
| 7. | КПД, % не менее | 75 |
| 8. | Габаритные размеры, мм не более длина, L ширина высота, H | 3780 2040 3020 |
| 9. | Масса котла (без золоуловителя, дымососа, тягодутьевых машин) кг | 3300 |
| 10. | Удельный расход топлива (5700 ккал/кг) | 189 |
| 11. | Максимальная отапливаемая площадь м.кв. | 10000 |

Котлоагрегат КВ-0,8-95 поставляется в полной комплектации, с дисконтом 70 % от цены завода изготовителя (ОАО «Кусинский машиностроительный завод») цена составляет 250.000 руб.

ИП Поламарчук В.В.             ____________________________________________

МП

тел.        8-(351)-278-51-17

факс      8-(351)-237-30-37

PVV74.72@mail.ru